出國報告 （出國類別：開會）

參加2014年OECD/NEA電廠組件運轉經驗和老化計畫（CODAP）第八次會議及第二階段啟動會議

服務機關：原子能委員會

出 國 人  職    稱：科長

姓    名：高斌

出國地區：法國巴黎

出國期間：103年12月4日至103年12月13日

報告日期：104年01月22日

# 摘 要

本次公差主要目的為赴法國巴黎參加經濟合作暨發展組織/核能署（OECD/NEA）電廠組件運轉經驗和老化計畫(Component Operational Experience, Degradation & Aging Programme, CODAP) 第八次會議及第二階段啟動會議。本次會議我國出席與會人員有行政院原子能委員會高斌科長、行政院原子能委員會核能研究所羅煥傑先生、及我國派駐OECD/NEA代表侯榮輝博士等，共計三人。此次會議主要議題除確認計畫各項行政、財務的規劃與運用、及第七次會議會議紀錄及追蹤事項外，主要工作包含審查計畫第一階段產出之第二份專題報告-「液壓控制(Electro-hydraulic Control, EHC)及儀用空氣(Instrument air)系統管路失效之運轉經驗洞察力(Insight)」初稿、討論資料庫之改善方案、審視參與國於資料庫之參與程度與資料蒐集現況、討論第二階段契約條款、第二階段工作規畫與可能產出之專題報告等；同時計畫也比照往例，由法國、美國、西班牙、台灣等會員國分享各自電廠組件運轉經驗。藉由參與國際合作會議，就技術議題加以討論與經驗交換，可作為我國未來執行相關事項之參考，對於我國核能安全管制工作之推展有所助益。

而於參加本次CODAP會議前，在我國派駐OECD/NEA代表侯榮輝秘書的安排下，拜訪OECD/NEA、及台灣駐法國台北代表處，以瞭解現階段OECD/NEA國際合作計畫以及台法兩國間科技交流現狀，對本會執行國際科技合作將有實質助益。

目　　　次

頁碼

壹、目的		01

貳、出國行程		02

參、過程紀要		03

肆、心得與建議		16

伍、附件		17

壹、目的

經濟合作暨發展組織/核能署(OECD/NEA)基於過去成功執行管路失效資料交換計畫 (Pipe Failure Data Exchange Project, OPDE)及應力腐蝕龜裂與管路老化計畫的應力腐蝕部分(Stress corrosion cracking part of the SCC and Cable Ageing Project, SCAP)所建立的經驗，繼續透過成員國交換核能電廠的運轉經驗，從中找出劣化發生的原因，先期建立減緩劣化及檢出組件故障，進而成立電廠組件運轉經驗和老化計畫(Component Operational Experience, Degradation & Aging Programme, CODAP)。

2002年5月成立管路失效資料交換計畫（OPDE），目標是建立一個可應用於商轉電廠的多國管路運轉經驗資料庫，此資料庫已在OECD/NEA的維護下運作，蒐集超過3700件與管路失效相關事件，參與OPDE的國家共有11個，並於2011年5月結束。而SCAP計畫係於2006年成立，其目標是建立應力腐蝕龜裂及電纜絕緣層劣化的資料庫，此兩項涉及核能安全並與電廠的老化管理方式有關，此計畫已於2006年6月至2010年6月期間執行完成。

在SCAP計畫完成後，參與計畫的人員為使SCC的經驗以某種型式延續下去，並討論其各種可能性。由於OPDE及SCAP SCC計畫有相似之處，因此設置一個新的計畫以結合這兩個計畫，此新計畫即為CODAP。CODAP國際合作計畫的目的，為透過蒐集彙整核能組件運轉經驗，建立劣化及老化的資料庫，以加強組件老化效應的評估及管理。目前參與CODAP計畫的國家有：加拿大、捷克、芬蘭、法國、德國、韓國、日本、西班牙、瑞典、瑞士、美國及台灣，計畫期程為2011年6月至2014年12月。

本次奉派於2014年12月9日~12月11日赴法國巴黎，參加OECD/NEA電廠組件運轉經驗和老化計畫（CODAP）第八次會議及第二階段啟動會議，本次與會的國家有：加拿大、捷克、法國、德國、韓國、日本、西班牙、瑞士、美國及台灣等10國，透過積極參與CODAP計畫會議，了解計畫執行方向與內容，以及參與CODAP計畫所需貢獻的作為，進而與各國經驗分享。參加本次CODAP會議前，在我國派駐OECD/NEA代表侯榮輝秘書的安排下，一行三人拜訪OECD/NEA、及台灣駐法國台北代表處，以瞭解現階段OECD/NEA國際合作計畫以及台法兩國間之科技交流現狀，對本會執行國際科技合作將有實質助益。

貳、出國行程

此次公差自103年12月4日起至103年12月13日止，共計8天，行程如下：

| 日 期 | 行 程 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 12/4~5 | 台北—法國巴黎 | 往程 |
| 12/8 | 法國巴黎 | 拜訪OECD/NEA及駐法代表處 |
| 12/9~10 | 法國巴黎 | 第八次CODAP會議 |
| 12/11 | 法國巴黎 | 第二階段開工之工作討論會議 |
| 12/12~13 | 法國巴黎—台北 | 返程 |

參、過程紀要

針對此次參加CODAP第八次會議及第二階段啟動會議（圖一、二），以及拜訪OECD/NEA和駐法國台北代表處等各項交流會議（圖三、四）。以下茲將各行程細部內容分述如下：

一、CODAP會議紀要

（一）第八次會議紀要

1.會議主席開幕致辭

CODAP計畫主席Jovica Riznic開始會議並歡迎所有的參與國。與會人員清單如附件一。

2.通過議程

主席說明已將初步的會議議程發出，並已詢問各會員國是否有需要新增的議題，通過議程如附件二。

3.第七次會議紀錄核可

主席說明第七次會議紀錄已在第七次會議後分送給各會員國，並已詢問各會員國是否有意見。此會議紀錄已在各會員國無意見的情況下通過。

4.計劃管制議題討論

NEA秘書處簡報主要的計畫管理現況及計畫財務現況，及列出目前參與本計畫的各會員國，並告知各會員國代表。

NEA秘書處檢討了第七次會議的追蹤事項，討論各事項的辦理情形：

- CODAP委託廠商(Operating Agent, OA)已依PRG（Project Review Group）之建議，提供修訂後之契約條款、及規劃書（最新版本日期為2014年11月4日）。秘書處並分發此規劃書，供CODAP計畫第八次會議討論與核准。

- OA已依CSNI（Committee on the Safety of Nuclear Installations）之建議修訂第一份專題報告(Flow Accelerated Corrosion, FAC)，提供給NEA，2014年12月2日CSNI已核准與出版。

- OA已依CSNI之建議修訂第二份專題報告(EHC & IA Piping)，提供給NEA，2014年11月21日並提交CSNI，進行核准與出版作業。

- OA已依芬蘭與瑞典之建議，修訂CODAP第一階段狀態報告，CSNI已核准，尚未出版。

最後，報告並核准OA的工作內容。

5.CODAP第一階段技術決議

（1）OA報告經CSNI核准之CODAP第一階段狀態報告。

（2）OA說明CODAP第一階段產出之二份專題報告發行狀態。

（3）OA說明PRG與CSNI針對CODAP第二階段工作之建議。

（4）會議說明已完成與規劃中之研討會簡報

a. Fontevraud 8 (Contribution of Materials Investigations and Operating Experience to LWRs’Safety, Performance and Reliability). (France, Avignon, September 15-18, 2014)

b. ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE). (Montreal, Canada, November 14-20, 2014)

c. ASME 2015 Pressure Vessels & Piping (PVP) Conference. (Boston, USA, July 19-23, 2015)

6.資料蒐集

討論各會員國資料庫提交狀態、及提交時程表，及CODAP計畫第二階段之資料庫

報告、及各會員國提供報告至資料庫的可能數量。

7.資料庫技術討論

OA進行CODAP網路事件資料庫教學。並針對資料庫技術議題做討論。

針對CODAP應用手冊，使用於資料庫資訊系統之發現問題，進行討論。

針對資料庫紀錄驗證狀態進行討論。

8.CODAP第二階段規劃

（1）NEA說明CSNI對CODAP計畫第二階段的期待。

（2）針對NCs（National Coordinator）在第一階段所面臨的困難和問題，討論第一階段工作、及第二階段改進的可能性，法國代表說明2014年參與內容、執行成果、及未來展望。

（3）討論CODAP計畫第二階段之契約條款。

（4）討論CODAP計畫第二階段(2015年至2017年)建議之事件資料庫改善計畫。

（5）討論知識基礎資料庫的狀態。

9.預算議題及可能參與之新國家

核准第一階段最後一次付款，及討論第二階段會員國數量、及初步預算規劃。

10.CODAP第二階段可能之專題報告

（1）將著重於因應生水服務而開發之高合金不銹鋼的經驗，並討論可能之新專題報告。

（2）每份專題報告不超過50頁；PRG審查與核准報告草稿，不得超過3個月；每個日曆年至少要有2篇報告產出。

11.值得關注事件報告

主席提醒會員國，分享過去值得關注的事件是本計畫相當重要的一部分，希望在往後的每次會議中各會員國都能盡量分享值得關注的事件。

本次會議僅由我國原能會高斌科長簡報台灣沸水式反應爐(BWR)核電廠用過燃料池之硼片監測經驗，與參與國分享我國對硼片管理情形。

12.其他議題

無。

13.會議結論

主席謝謝各會員國的參與及積極貢獻與支持，會議結束。

（二）第二階段啟動會議過程

1.會議主席開幕致辭

CODAP計畫主席Dr. Jovica Riznic開始會議並歡迎各會員國。

2.通過議程

主席說明已將初步的會議議程發出，並已詢問各會員國是否有需要新增的議題，通過議程如附錄二。

3.CODAP第二階段內容討論

（1）討論CODAP計畫第二階段之資料庫報告、及各會員國提供報告至資料庫的可能數量。

（2）針對NCs在第一階段所面臨的困難和問題，討論第一階段工作、及第二階段改進的可能性。

（3）討論NCs提交事件的時程表。

（4）討論CSNI對於CODAP第二階段工作的期待。

（5）討論CODAP第二階段規劃。

4.CODAP第二階段之參考文獻項目

討論建議之參考文獻項目。

5.CODAP第二階段建議之事件資料庫改善計畫

討論資料庫改善規畫之建議及核准資料庫改善規劃。

6.CODAP委託廠商(OA)之工作規劃

討論工作規劃之建議及核准OA的工作規劃。

7.CODAP第二階段專題報告

（1）將著重於因應生水服務而開發之高合金不銹鋼的經驗，並討論可能之新的專題報告。

（2）每份專題報告不超過50頁；PRG審查與核准報告草稿，不得超過3個月；每個日曆年至少要有2篇報告產出。

8.CODAP第二階段計畫之工作與預算討論

（1）CODAP國家、財務計劃書、及預算。

（2）討論知識基礎(KB)資料狀態。

（3）核准預算、及財務計劃書。

9. 計畫規劃-審查同意之行動

無

10. CODAP第二階段下次會議

各會員國同意第二階段第一次CODAP會議，預定於2015年5月5-6日於巴黎舉辦。

11.會議結論

主席謝謝各會員國的參與及積極貢獻與支持，會議結束。

（三）建議之事件資料庫改善計畫

CODAP事件資料庫係整合OPDE、SCAP SCC及PRG之其他領域要求資料。而OPDE計畫之資料庫係著重在考量應用所需“合理的最小集合”(reasonable minimum set)領域，共63個資料庫領域，而SCAP SCC計畫之資料庫係為了解決環境劣化而發展。當前CODAP計畫之資料庫結構，皆完成PRG之審查與核准，共107個資料庫領域。

- 當前線上版本之資料庫結構

- 紀錄管理(Records)

- 建立新的紀錄(Create)

- 特定紀錄搜尋(Search)

- 資料庫篩選(Statistics，可輸出為Excel檔)

- 刪除紀錄(Delete，只有OA及核能署資訊科技小組(NEA information technology, NEA-IT)有權限)

- 匯出紀錄(Export)

- 實用的指引(Help)

但由於使用者在操作時，發現如下問題與建議，故OA於12/9進行報告，並說明未來將進行之資料庫改善作業：

- 結構太複雜、領域太多。

- 輸入種類處無顯示“強制(mandatory)”或“非必須的(optional)”

領域。

- 各個資料庫領域無各自編號，建議依據編碼導則(Coding Guideline)，

以數字對應。

- 建議修訂資料庫領域，使其可超連接至編碼導則之每一個參考文獻。

- “搜索(Search)”和“統計(Statistics)”功能不好操作，無法直覺

了解。

- 實施計畫

會議上提出了二套改善方案，並於12/11會議決議，將採取方案一之改善計畫，其重點如下：

- 方案一

- 不改變現有之資料庫結構。

- 執行單純的修改。

- 改進資料庫的導覽。

- 加強搜尋能力。

- 增加一“產生報告(Report Generation)”功能，包含標準報告及訂製報告。

- 方案二

- 在不損失現有資訊之前提下，修訂、簡化資料庫結構。

- 新的資料庫之內部結構 - 重新定義或最佳化相關資料庫管理系統。

- 設計一個新的資料庫使用者介面。

- 加強搜尋能力。

- 整合更先進的統計分析工具。

- 方案一與方案二共通之改善建議

- 線上版本進行一小型或大型的改變

- 反映不同使用者類別

- 反映使用日期（鼓勵資料交換與應用）

- 反映預期的應用

- 反映資料庫之有效使用者的實際見解

- 識別努力改變與利益間的交換

- 容易使用

- 鼓勵資料提交

- 鼓勵應用

- 持續性 - 長時間的維護與支援

- 反映可利用的資源

- 軟體規格

- 程式設計 – 可利用NEA-IT之程式設計資源

- 驗證及確認。

（四）CODAP網路事件資料庫

OA針對CODAP計畫之資料庫功能進行強化，以利使用者提交被動元件之運轉經驗資料，資料輸入要點及介面導覽如下：

- 資料輸入

- 原始資料篩選

  - 於輸入新的資料前，可參考編碼導則(CODAP PR01) Table A-3確認資料庫所定義之符合範圍，清楚定義組件的邊界。

  - 確認事件是否涉及材料劣化，例如：結構完整性喪失。

  - 確認事件是否導致需要進行以下工作：

    - 需評估是否適合連續性運轉，進行可操作性測定。

    - 修補（臨時修補、法規修補）或更換。

    - 由於壓力邊界洩漏，需進行手動或自動反應爐停機。

- 資料庫領域分類

為單一資料型式輸入，分5個方面：

- 事件描述 - 強制性

- 根本原因評估結果 - 強制性

- 缺陷特徵 - 強制性

- 運轉期間檢測歷史 - 非必要

- 運轉環境 - 非必要

- 資料庫導覽

- 登入頁面。

- 工作區域。

- 紀錄管理。

- 建立新的紀錄。

- 特定紀錄搜尋。

- 資料庫篩選。

- 刪除紀錄（*只有OA及NEA-IT有權限）。

- 匯出紀錄。

- 實用的指引。

（五）CODAP計畫第二階段建議之工作規劃

CODAP計畫第一階段（2011年5月18日至2014年12月31日）已完成之重要工作，摘述如下：

- 完成CODAP網站之安全存取功能。

- 開發與實現線上版本之事件資料庫。

- 開發與實現知識基礎(KB)。

- 完成二份專題報告。

- 流體加速腐蝕(FAC)：NEA / CSNI，R6(2014)，已出版。

- 液壓控制(EHC)及儀用空氣(Instrument air)管路：待CSNI出版。

- 建立CODAP計畫導則文件

- 編碼導則(Coding Guideline, PR01)

- 品保方案(QA Program, PR02)

- 操作程序書(Operating Procedures, PR03)

- 知識基礎品保方案(QA Program for Knowledge Base, PR04)

- 事件資料庫應用手冊(Event Database Applications Handbook)

- CODAP事件資料庫範圍(Scope of CODAP Event Database)

CODAP計畫第二階段（2015年1月1日至2017年12月31日）建議之工作規劃，討論重點如下：

- 建立在第一階段的成果上，持續加強在金屬、及被動元件所面臨之挑戰等運轉經驗的分享，項目如下：

- 電廠機組老化之長期運轉與管理。

- 非破壞性檢測失效。

- 地下管槽。

- 監控劣化與失效的趨勢。

- 新材料的導入。

- 確保能取得夠全面、完整、國際化之運轉經驗資料。

- 知識管理與知識傳遞，並確保能易於存取高品質資料。

- PRG針對第二階段之工作建議：

- 開發與實現一改良式網路資料庫。

  - 使用者親和性與直覺式的使用者介面。

  - 著重在資料庫的應用。

  - 鼓勵資料的提交。

- 滿足劣化條件與失效被動元件之風險特性描述。

- 撰寫專題報告。

  - 每份報告不超過50頁。

  - PRG審查與核准報告草稿，不得超過3個月。

  - 每個日曆年至少要有2篇報告產出。

- 每個日曆年至少要有2次的PRG會議。

- 考慮結合PRG的會議、CSNI工作團隊會議、或國際研討會，舉辦一次以上之技術研討會。

- 預計將公開邀請美國電力研究院(Electric Power Research Institute, EPRI)與其他組織，參與PRG未來之公開會議。

- 加強有關於CSNI及CNRA工作團隊之資訊分享。

- 建議之預算：

- 與年度工作範圍與目標相稱。

- 持續利用第一階段剩下的預算。

- CODAP計畫第二階段第一年（2015年）建議之工作規劃與可達成事項：

- 審查與更新現有之導則文件。

- 專題報告。

- 持續努力進行資料提交。

- 開發與實現新的使用者介面之線上資料庫。

- 開發新的自我引導之訓練方案。

  - 打算提供CODAP產品之線上事件資料庫及知識基礎，如下項目，給新的PRG成員或使用者。

    - 導則文件

    - 常見問題(Frequently Asked Questions, FAQs)

    - 策略與程序書

    - 產品知識

    - 計畫歷史

  - 以Power Point為基礎，並建立超連結。

- CODAP計畫第二階段第二年（2016年）建議之工作規劃與可達成事項：

- 撰寫專題報告。

- 持續努力進行資料提交，尤其必須考慮到典型資料的提交。

- 考慮開發與實現新的含外接程序設施之先進應用線上資料庫。

- 開發2天半之先進資料庫應用訓練方案。

- 利用統計方法進行被動元件可靠度分析。

    - 趨勢、型態、及資料混和

    - 貝葉斯(Bayesian)分析及先期分配功能

    - 有條件的破裂機率(Conditional rupture probability, CRP)模型

    - 不確定性的處理

- 針對取樣問題，提供分析指引。

- 以Power Point為基礎，並建立超連結。

- 結合組件與結構整體性與老化工作團隊(WGIAGE)及風險評估工作團隊(Working Group on Risk Assessment, WGRISK)研討會之當前問題與聯合成果。

- CODAP計畫第二階段第三年（2017年）建議之工作規劃與可達成事項：

- 撰寫專題報告。

- 持續努力進行資料提交。

- 撰寫第二階段摘要報告。

- 研擬第三階段之計畫書(2018年1月1日至2020年12月31日)。

二、拜訪OECD/NEA和外交部駐法代表處紀要

12月8日拜訪駐OECD/NEA侯榮輝秘書；侯秘書則介紹OECD及NEA的歷史、組織、及分工。

OECD於1961年在法國巴黎設立，其前身為歐洲經濟合作組織(Organization for European Economic Co-operation, OEEC)，初期會員均為歐美國家，直到1972年日本加入後，OECD便成為了國際性組織。以協助各會員國實現可持續性之經濟成長、提昇會員國生活水準、及保持金融穩定等為設立目標。OECD相當關注經濟問題，但經濟問題牽涉廣泛，是以其下設置之NEA，研究並出版核能相關報告俾供NEA會員國參考與應用。

NEA之前身為歐洲核能署(European Nuclear Energy Agency, ENEA)，成立於 1958年，設於法國巴黎，1972年名稱改為現名NEA。NEA是OECD下的一個組織，參與此組織活動之會員國必須提出官方的申請。NEA的任務是透過國際合作平台，協助其會員國進一步發展科學、技術、及法律基準，以達成安全、環保且具經濟效能之核能和平用途。NEA提供權威性評估報告，並建立在某些關鍵問題之共識，作為各會員國政府核能政策之建議。NEA各工作小組或各項國際合作計畫的技術報告及論文為公開文件。

迄至2014年11月止，NEA共有31個會員國，分佈於歐洲、北美洲及亞太地區，其中智利、愛沙尼亞、以色列及紐西蘭等4個國家雖為OECD會員國，但因目前沒有核能電廠，所以尚未加入NEA會員國；俄羅斯已於2013年1月1日加入NEA成為新的會員國。

NEA由一核能督導委員會管理，設置核能指導委員會(Steering Committee for Nuclear Energy) 直接向OECD 委員會報告，為NEA 最高決策單位，此委員會主要是由各國核能管制單位或相關部會的資深官員所組成，於每年4月及10月間召開指導委員會會議，討論工作方針及決定重大政策。各專業委員會依據需求訂定會議時間（通常一年一次），除聽取工作報告外，並決定未來方針，交由所轄各工作小組來執行。此委員會監督並加強NEA的工作以確保工作成果可被各會員國所接受，特別是對兩年期工作及預算的計畫。

NEA除了執行各委員會之研究計畫外，也執行一些國際合作計畫，合作對象包括國際原子能總署(IAEA)、歐洲委員會(European Commission, EC)、非會員國、核能產業及一些核能組織。NEA國際合作計畫與資訊交換方案，讓有興趣的國家在共擔成本的基礎上，可進行研究發展或分享某些特定議題之數據，這些國際合作計畫，可補NEA現有各工作小組研究方案之不足。截至2014年11月止，NEA進行中的國際合作計畫共有核能安全研究、核能安全資料庫、核子科學、放射性廢棄物管理及輻射防護等4個領域，共計21個國際合作計畫。

另外，本次公差期間也順道拜訪我國駐法國台北代表處，呂大使說明當前台灣與法國的互動關係，法國雖非與台灣為邦交國，1964年中華民國與法國斷交後，雙邊關係全面中斷。我國於1972年在巴黎設置社團法人性質之「法華經濟貿易觀光促進會」(ASPECT)，以推動雙邊實質關係，另於1976年增設「亞洲貿易促進會」（經濟部派駐單位），負責雙邊經貿事務。歷經30多年的努力，法方終於1995年同意中華民國將ASPECT更名為「駐法國台北代表處」，並對台灣保持尊重與高度興趣。目前代表處由國內11個機關派員合署辦公。此外，大使利用自身多年來外交經驗，分享派駐法國之工作收穫與甘苦、巴黎生活情形、及法國人眼中的台灣等經歷，亦提及今年在立法院反服務貿易協議抗爭之議題，其表示可看出台灣民主自由開放，能包容多元及不同意見，抗爭只是一種民主表達方式，而目標都只是希望政府能傾聽民意，讓台灣更好。另外，科技組鄒組長則介紹科技組所促成的台法雙邊科技合作計畫，亦建議國內可進一步瞭解，並多加利用，以增進台法雙邊的科技合作與交流。

肆、心得與建議

此次參加CODAP會議及拜訪OECD/NEA和駐法國台北代表處之心得，可歸納下列幾項：

- OECD/NEA係由各國的參與，從事多項核能相關研究工作，包括核能管制、核能發電、輻射防護、核廢料管理等議題，雖然我國非為OECD/NEA會員國，參與OECD/NEA相關研究計畫，可從中了解世界主要國家核能發展趨勢，建議未來仍應積極參與各項計畫。

- 藉由參加國際合作計畫，參與國彼此間針對某些特定議題，分享和提供相關技術資料，建立共有資料庫，進而借鏡他國處理方式，作為我國核能管制之參考。

- OECD/NEA合作計畫，係在於參與國積極分享各國運轉經驗，以達成計畫本身預期的目標。本項計畫第一階段，我國主動積極參與並提供我國相關運轉經驗，供他國參考，並接續參與第二階段，可持續獲得各國對結構與組件之老、劣化經驗，對執行電廠組件老化管理有正面的幫助。

- 參與國際合作計畫除可獲得技術資訊外，同時，也與各會員國代表間，建立良好的友誼。另外，公差期間順道拜訪駐法國台北代表處，分享我國參與OECD/NEA CODAP計畫的過程和益處，以及國內因應311日本福島核電廠事故，辦理核能電廠強化措施之執行現況，可供我國駐外人員參考，並期在國際公開會議上適時為我國簡要說明，以讓國際友人也瞭解到我國核能安全之積極作為。

伍、附 件

圖一、二 CODAP會議現場

圖三、四 拜訪駐法台北代表處

附件一	 CODAP與會人員

附件二  CODAP第八次會議議程

附件三  CODAP第二階段啟動會議議程

圖一 會議現場（一）

圖二 會議現場（二）

圖三 與駐法大使合照

（由右自左，分別為高斌科長、侯榮輝秘書、呂慶龍大使、羅煥傑先生）

圖四 與鄒幼涵組長（右二）合照

CODAP第八次會議與會人員

CANADA

RIZNIC, Jovica

CHINESE TAIPEI

KAO, Bin

LO, Huan-Chieh

CZECH REPUBLIC

DOTREL, Jan

France

ZEI, Maria

MEISTER, Eric

GERMANY

ELMAS, Mihdi

JAPAN

Masakuni KOYAMA

Kensakui ARAI

KOREA (REPUBLIC OF)

PARK, Jeong Soon

SPAIN

CASTELAO LOPEZ, Carlos

SWITZERLAND

WEBER, Michaela

UNITED STATES OF AMERICA

BENSON, Michael

NUCLEAR ENERGY AGENCY

NEVANDER, Olli

CODAP第一階段第八次會議議程

- Opening of meeting

- Adoption of the agenda

- Approval of 7th meeting summary records

- Administrative issues

      - Financial report

      - Status of agreed actions of 7th meeting

      - Reporting and approval of the work of Operating Agent

- Technical results of CODAP term 1

- Report

- Topical Reports

- Comments of PRG and CSNI to the CODAP work

- Presentations in conferences

- Data collection of countries

- Status of database deliveries, including FAC events

- Schedule for delivery of events by NCs

- Number of reports in database and possibilities of each country to provide more reports to database during possible next terms

- Database technical issues

- Presentation

- Database technical issues

- Applications Handbook – comment resolution

- Status of database records validation

- Planning for CODAP –Second Term

- CSNI expectations to CODAP term 2 plans

- Round table comments to

  - Term 1 work and improvement possibilities in the Second Term including problems and issues, which national coordinators have faced during the CODAP term 1

  - Comments to the Term of References (TOR) for second term of CODAP

  - Comments to the CODAP term 2 (2015 – 2017) proposed event database improvement plan – discussions on options 1 and 2

- Discussion on the status of the knowledge base database

- Budget issues and possibilities to get new countries

- Approval of last payments in term 1

- Number of countries and preliminary budget for term 2

- Possible CODAP term 2 Topical Reports

  - Advanced Materials. This will focus on the experience with high-alloyed stainless steels developed for raw water service

  - Possible new topics

- Database Applications & Event reports of interest by all members

- Other issues

- Closure of Meeting

CODAP第二階段啟動會議議程

- Opening of meeting

- Adoption of the agenda

- Discussion about the content of the CODAP term 2

Round table comments to

- Number of reports in database and possibilities of each country to provide reports to database during planned term 2

- Term 1 work and improvement possibilities in the Second Term including problems and issues, which national coordinators have faced during the CODAP term 1

- Schedule for delivery of events by NCs

- CSNI expectations to the CODAP term 2 work

- Plans for French data in CODAP term 2

- Term of References (TOR) for CODAP term 2

- Round table discussion on comments to TOR

- Approval of TOR for CODAP term 2

- CODAP term 2 (2015 – 2017) proposed event database improvement plan

- Round table discussion on comments to the database improvement plan

- Approval of database improvement plan

- Work Plan of Operating Agent

- Round table discussion on comments to the work plan

- Approval of the work plan of the Operating Agent

- CODAP term 2 Topical Reports

- Advanced Materials. This will focus on the experience with high-alloyed stainless steels developed for raw water service.

- Possible new topics

- CODAP term 2 programme of work and budget based on the approved work

- CODAP countries, financial proposal and budget

- Discussion on the status of the knowledge base data

- Approval of the budget and financial proposal	 for CODAP term 2

- Review of the agreed actions

- Next CODAP term 2 meeting

- Closure of Meeting

# Text boxes

附件三

附件二

附件一