行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：參加美國電力研究院(EPRI) 2015年亞洲核能會議

頁數 11  含附件：□是  ■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/陳德隆/(02) 2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

林德福/台灣電力公司/總經理室/專業總工程師/(02) 2366-6564

高起/台灣電力公司/核能發電處/核能運轉組長/(02) 2366-7047

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他 (國際會議)

出國期間：104年5月31日至104年6月5日   出國地區：日本

報告日期：104年7月3日

分類號/目

關鍵詞：美國電力研究院；亞洲核能會議；EPRI；Asia Nuclear Power Council Meeting；

內容摘要：（二百至三百字）

美國電力研究院(EPRI)在日本京都舉行2015年亞洲核能會議，包含2天的技術討論及技術參訪中部電力公司浜岡核能電廠。會議議題有福島事件後安全強化、運轉中核能電廠安全績效提升、核能電廠除役、未來新增核能機組等，另包括核能電廠生命週期前、中、後期，核能電廠技術發展由第一代(Generation I)到第三代半(Generation III+)，議題內容之地理範圍涵蓋亞洲、歐洲、北美、南美，在會議中就世界核能發電業者的各項議題充分討論及交流。會議中亦有機會與世界各國核電公司高階主管互動，有效加強與其他核電公司之聯繫。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://report.nat.gov.tw/reportwork）

出國報告（出國類別：開會）

參加 美國電力研究院(EPRI) 2015年亞洲核能會議

服務機關：台灣電力公司 姓名職稱：林德福 專業總工程師 高起 核能發電處 核能運轉組長 派赴國家：日本 出國日期：104年5月31日至104年6月5日 報告日期：104年7月3日

目　　　錄

頁數

一、	出國事由	2

二、	出國行程	2

三、	工作紀要	2

四、	心得與建議	11

出國事由

參加美國電力研究院(EPRI) 2015年亞洲核能會議。

出國行程

104年5月31日     往程 (台北→日本京都)

104年6月1日      報到及歡迎餐會

104年6月2日      技術參訪中部電力浜岡核能電廠

104年6月3日~4日  EPRI  2015年亞洲核能會議

104年6月5日      返程 (日本京都→ 台北)

工作紀要

- 前言：

美國電力研究院（Electric Power Research Institute，簡稱EPRI）成立於1973年，運作至今已40餘年，係美國各電力行業為研究電力相關問題而成立之非營利機構。該研究院的研究和發展計畫涵蓋發電、環保、電力配送、零售使用和電力市場等方面，提供40個國家1000多電力相關組織之服務，並擁有超過900項專利。本公司長期參與EPRI活動，包括輸、發、配電及核能部門等多項技術計畫。

EPRI在日本京都舉行2015年亞洲核能會議，包含2天的技術討論及技術參訪中部電力公司浜岡核能電廠，重點為現今核能電廠營運相關之策略研發項目。為回應日本福島教訓及新核能電廠之策略，尤其強調亞洲核能業者的需求和經驗。

會議共有90多位各國核電公司高階主管及從業人員參加，包括：

- 日本東京電力、中國電力、中部電力、關西電力、九州電力之核能長(CNO)及核能部門人員

- 國際原子能總署(IAEA)、美國核能運轉協會(INPO)、英國、法國、巴西、加拿大、阿根廷、韓國水力核能公司(KHNP)、台電、中國大陸(中核總、中電投、國核技)，以及美國7家公司代表

- 世界核能發電協會(WANO)執行長(CEO)、世界核能發電協會東京中心(WANO-TC)主席

- EPRI總經理、核能副總(CNO)及各計畫負責人

本次參加EPRI 2015年亞洲核能會議，除有效掌握全球核能業界之營運外，並加強與其他全球組織之聯繫。

- 技術參訪中部電力浜岡核能電廠

浜岡電廠位於日本中部靜岡縣御前崎市，共有5部機，1、2號機為BWR-4，3、4號機為BWR-5，5號機為ABWR。

| 機 組 | 發電出力 | 商轉時間 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1號機 (BWR-4) | 540 MWe | 1976.03. | 除役中(2009.1.30 起) |
| 2號機 (BWR-4) | 840 MWe | 1978.11 | 除役中(2009.1.30 起) |
| 3號機 (BWR-5) | 1,100 MWe | 1987.08 | 停機 (2010.11.29起) |
| 4號機 (BWR-5) | 1,137 MWe | 1993.09 | 停機 (2012.01.25起) |
| 5號機 (ABWR) | 1,380 MWe | 2005.01 | 停機 (2012.03.22起) |

浜岡1、2號機已於2009年1月開始除役，除役計畫是由外向內拆除，目前正進行廠房外部設備拆除。浜岡4號機已申請再起動，浜岡3號機及5號機尚未申請。因應福島事件後，浜岡核電廠的安全強化改善措包括地質重新調查、興建海嘯牆、圍阻體過濾排氣系統、氣渦輪發電機等，及配置臨時電源車、消防車等做為複合式災害救援設施。

現場參觀浜岡電廠的海嘯牆讓人印象非常深刻。海嘯牆全長1.6公里，原先設計為海平面以上18公尺，但因應日本原子力規制委員會(Nuclear Regulation Authority, NRA)評估結果，再補強增加到海平面以上22公尺。在海平面以上6公尺之廠區地表上興建16公尺高的海嘯牆，約5層樓高度，如圖1、2。

圖1、浜岡電廠海嘯牆全長1.6公里        圖2、海嘯牆高度為海平面以上22公尺

- EPRI 2015年亞洲核能會議

本次會議於6月3日~4日在京都國際會議中心召開。京都國際會議中心就是1997年12月聯合國「氣候變化綱要公約」第三次締約國大會簽署「京都議定書」的會場。會議中心內還有京都地球環境名人堂，向歷年對地球環境保護有重大貢獻的人士致敬。

本次會議討論議題包括：

- EPRI核能部門各專案計畫

- 日本能源情勢與挑戰

- 東京電力公司之核能安全再造

- 日本九州電力川內核能電廠再起動申請現況

- 福島一廠現況及除役計畫

- 日本中部電力浜岡核能電廠1、2號機除役計畫

- 中國大陸、韓國、法國的新一代核能機組計畫

- 加拿大Bruce A核能電廠1、2機翻新計畫

- 巴西核能發電簡介

會議議題有福島事件後安全強化、運轉中核能電廠安全績效提升、核能電廠除役、未來新增核能機組等，另包括核能電廠生命週期前、中、後期，核能電廠技術發展由第一代(Generation I)到第三代半(Generation III+)，議題之地理範圍涵蓋亞洲、歐洲、北美、南美，在會議中就世界核能發電業者的各項議題充分討論及交流。出席會議情形如圖3、4、5、6、7。

圖3、京都國際會議中心            圖4、林專總德福與高組長起在會場合影

圖5、會場                    圖6、林專總德福於會議中提問

圖7、與會人員合影

- 會議摘要

- 日本核能發電概況

福島事件發生時，日本有54部運轉中核能機組；到2015年4月已經有11部機組決定除役，23部機組向日本原子力規制委員會(NRA)申請再起動審查，另有20部機組還在評估中。

福島事件前後日本能源組成經歷巨大變化：

|  | 2010會計年度 | 2013會計年度 |
| --- | --- | --- |
| 火力發電佔比 | 61.7% | 88.4% |
| 核能發電占比 | 28.6% | 1% |
| 石化燃料成本 | 3.6兆日幣 | 7.7兆日幣 |
| 電價費率 | 20.4日幣/度 | 24.3日幣/度 |
| CO2排放 | 3.74億噸 | 4.84億噸 |

日本能源政策確定核能發電是重要基載電源，但要減少對核能發電的依賴；推動符合新規制要求的核能機組再起動；繼續推動核燃料循環，包括再處理及MOX燃料。2030年能源組成目標是核能占20~22%，火力發電佔56%。

日本核能機組再起動審查程序包括：設置許可基準審査，建造計畫審査，運轉規範審査。NRA審查通過後，還要得到地方政府同意。在核能機組起動前，還要完成3種檢查：運轉前檢査，設施安全檢査，及定期檢査。

九州電力川內1、2號機已經通過NRA審查及得到地方政府同意，目前正進行運轉前檢查，川內1號機預定2015年7月底裝填燃料、8月中併聯發電。

關西電力高濱3、4號機雖已通過NRA審查，但其地方法院判決不得起動，正在上訴中。

中部電力浜岡1、2號機除役計畫預計2036年完成。用過核燃料已移到浜岡5號機用過燃料池儲存，未來將於廠內興建乾式貯存設施。另除役所產生的放射性廢棄物，將先裝箱存放於廠內，待未來最終處置場完成才會送出廠。

東京電力公司檢討福島核災發生肇因為：不重視廠外天然災害、沒有持續努力降低風險、以及內部溝通不良導致不願意引進新的安全強化設備。東電之核能安全改造計畫的目標是提升全體安全意識、強化自主技術專業、以及加強內外溝通能力。

福島一廠4號機用過燃料池核燃料已經移除，1到3號機保持在安全冷卻狀況。目前最大挑戰是每天300噸地下水侵入，增加污染水量。福島一廠除役中長期計畫的重點，由過去的“強調進度”，轉變為“安全及降低風險”，預計30年到40年後始可完成除役。

- 中國大陸核能發電概況

2015年中國大陸有26部核能機組運轉中，23部建造中，核能發電占比2.4%。預計2020年將有58部核能機組運轉中，30部機組建造中，核能發電占比升至4%。

中國大陸依據西屋公司AP1000技術轉移，自行發展並擁有100%智慧財產權的CAP1400核能機組，已完成概念設計、基本設計、細部設計等階段審查，預計2015年7月可取得建造許可。CAP1400之山東石島灣廠址已完成基礎開挖及鋼筋綁紮，準備混凝土澆注。

- 韓國核能發電概況

韓國有23部運轉中核能機組，5部建造中。2015年核能發電裝置容量2071萬瓩，佔比22%；2013年核能發電量1388億度，佔比27%。

韓國核能發電除受到福島核災衝擊，還有Kori 1號機全黑事件、偽造品保紀錄、貪瀆案件等事件打擊，韓國政府已大幅下修核能發電預估目標。

| 2008年韓國能源計畫 |
| --- |
|  | 2007年 | 2030年 |
| 核能裝置容量佔比 | 26% | 41% |
| 核能發電量佔比 | 36% | 59% |
| 2014年韓國能源計畫 |
|  | 2012年 | 2035年 |
| 核能裝置容量佔比 | 25% | 29% |
| 核能發電量佔比 | 30% | 待確定 |

- 法國核能發電概況

法國有58部核能機組運轉中，裝置容量6320萬瓩，核能發電占比約75%。法國核能法規每10年執行核能機組安全再評估，核能機組以運轉60年為目標。

法國持續進行用過核燃料再處理，生產的MOX燃料使用在24部核能機組中。

法國第三代(Generation III)的EPR新建計畫，計有法國Flamanville 3號機及中國大陸台山1、2號機共3部機組建造中。

- 加拿大Bruce A核能電廠1、2機翻新

加拿大Bruce核能電廠是世界最大核能電廠，分為Bruce A與Bruce B兩個廠區，Bruce A有4部850 MW CANDU核能機組，Bruce B也有4部900 MW CANDU核能機組。因為營運績效及經濟因素，Bruce A 4部核能機組自1995年至1998年陸續停機。2003年到2004年 Bruce A 3、4號機先恢復運轉，2012年Bruce A 1、2號機在全面翻新後也恢復運轉。

Bruce A 1、2號機在停機15年後重新起動。翻新工作包括更換反應器壓力管與冷卻水集管、蒸汽產生器以及電廠常規島(Balance of Plant)部分。管制機構全面參與及支持，以及地方民眾強力支持，是翻新計畫成功的重要因素。

加拿大政府長期能源計畫支持安大略省核能機組翻新政策，未來20年加拿大還會進行10部核能機組的翻新工作。未來數十年核能發電將供給安大略省50%電力，另外50%電力由水力發電等再生能源供應。核能發電是安大略省因應氣候變遷的關鍵因素。

- 巴西核能發電概況

巴西電力主要由水力發電供給(占比67.5%)，核能發電占比約3%。因為巴西自產鈾礦，且枯水期必須由其他能源如火力發電或核能發電來補足電力供應，巴西正興建1部新核能機組。

巴西有2部核能機組運轉中，第3部建造中核能機組預定2015年12月商轉。

| Reactor | Model | Gross capacity | Commercial operation |
| --- | --- | --- | --- |
| Angra 1 | PWR (西屋) | 640 MWe | Jan 1985 |
| Angra 2 | PWR (AREVA) | 1350 MWe | Jan 2001 |
| Angra 3 | PWR (AREVA) | 1405 MWe | Dec 2015 |

- 英國新核能機組計畫

英國EDF Energy公司計畫在Hinkley Point C-1及C-2新建2部1670 MWe EPR核能機組，預定2023年及2024年商轉。

英國民眾接受核能的存在，主要因為下列因素：

- 核能電廠公開資訊

- 英國能源政策確認核能為能源組合之一

- 因應氣候變遷必須減碳

- 民眾認知能源安全的重要性 ─ 2003年俄國關閉輸送至烏克蘭天然氣管線，英國社會感受到危機感。

- 本公司參與EPRI核能部門專案計畫狀況

- 2014年到2016年本公司參加EPRI核能部門計劃如下：

- 非破壞檢測研究計畫(NDE)

- 燃料可靠度計畫(FRP)

- 蒸汽產生器維護計畫(SGMP)

- 沸水式反應器爐槽及內部組件計畫(BWRVIP)

- PWR材料可靠度計畫(MRP)

- 美國核能維護應用中心組織(NMAC)

- 電廠工程包含電纜及熱交換器性能計畫(PE)

- CHECWORKS使用者組織(CHUG)

- 地震驗證業主團體SQUG (Seismic Qualification Utility Group)

- 地震驗證報告及測試標準化SQURTS (Seismic Qualification Reporting and Testing Standardization)

- 用過核燃料及高放廢棄物計畫(Used Fuel & High Level Waste Program)

- 除役計畫(Decommissioning - Remediation and Decommissioning Technology )

- 未參加計畫：

- 一次側腐蝕計畫(Primary System Corrosion Program),

- 風險及安全管理計畫(Risk & Safety Management Program),

- 化學計畫(Chemistry Program),

- 低放廢棄物及放射性管理(Low Level Waste, Radiation Management),

心得與建議

- 心得

- 此次參加EPRI在日本京都舉行的2015年亞洲核能會議，就世界核能發電業者的各項議題充分討論及交流。會議中亦有機會與世界各國核電公司高階主管互動，有效加強與其他核電公司之聯繫。

- 福島事件後，世界各國核能電廠均投入大量資源提升防範地震、海嘯能力，強化超出設計基準事故的救援設施，以及加強人員訓練及演練。

- 受到福島事件影響，核能管制機構趨向保守，電力公司必須主動且充分地與核能管制機構溝通。

- 本公司長期參與EPRI核能計畫，必須充分運用其資源，用以增進核能安全與績效。

- 建議事項

- 請核能系統各單位參考世界各國核能發電概況。(註：已在104年6月16日核能系統高階主管會議中報告)

- 檢討本公司參加EPRI核能部門專案計畫效益，設法更進一步運用EPRI資源來增進本公司核能電廠安全與績效。另亦應檢討未參加之專案計畫，是否值得加入。

# Text boxes

（裝 訂 線）